|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

305029, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 66Б.

Тел. в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: marketing@isogd.pro, http://www.isogd.pro/

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОСТАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработано в соответствии с государственным контрактом

№6 от 21.05.2018г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2018 г.

| Заказчик | Администрация Шуйского муниципального района |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ОСТАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор               					Назин О.С

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Ткаченко Н.С.

г. Курск  2017 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

Назин О.С.	                        — директор

Сабельников А.Н.       	— главный архитектор проекта

Ткаченко Н.С.	            — руководитель проекта

Ашурков В.В.		            — архитектор

Ярешко С.И.                        — архитектор

Васильева М.С.		 — зам.начальника отдела геоэкономического анализа

Лихошерстова Н.В. 	            — архитектор проектов

Толмачева Н.А.		 — инженер-менеджер ГИС

Бурцева Н. А.		— начальник отдела картографии

Бартенева Е.В. 		— инженер-картограф

Косякова О.И.		— инженер-картограф

Чекаданова Е.С.		— инженер-картограф

Гальчанский К.Б.	            — гео-системный администратор

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	13

1.1.	Общие сведения о муниципальном образовании	13

1.2.	Краткая историческая справка	14

1.3.	Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	17

1.4.	Природные условия и ресурсы	24

1.4.1.	Краткая характеристика физико-гегорафических и климатических условий	24

1.4.2.	Гидрография	24

1.4.3.	Лесные ресурсы, растительный покров	25

1.1.4.	Инженерно-геологическая характеристика	25

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	27

2.1.	Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	27

2.2.	Социально-экономическая ситуация	31

2.2.3. Население и трудовые ресурсы	31

2.2.4.	Экономическая ситуация	34

2.2.5.	Жилой фонд и жилищное строительство	35

2.2.6.	Социальная инфраструктура и бытовое обслуживание населения	37

2.3.	Транспортная инфраструктура	43

2.4.	Инженерная инфраструктура	45

2.4.1.	Водоснабжение, водоотведение	45

2.4.2.	Электроснабжение	52

2.4.3.	Теплоснабжение	53

2.4.4.	Газоснабжение	54

2.4.5.	Связь	55

2.5.	Инженерная подготовка территории	56

2.6.	Зеленый фонд сельского поселения	56

2.7.	Охрана объектов историко-культурного наследия	57

2.8.	Санитарная очистка территории	58

2.9.	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	61

3.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	65

3.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	65

3.2.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	67

3.3.	Санитарно-защитные зоны и охранные зоны	71

3.4. Зоны особо охраняемых природных территорий	73

4.	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ШУЙСКОГО РАЙОНА	76

5.	ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	77

6.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	79

7.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	80

8.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	90

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	92

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с государственным контрактом № 6 от 21.05.2018г., заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация Шуйского муниципального района Ивановской области.

Генеральный план Остаповского сельского поселения разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области, местными нормативами градостроительного проектирования Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, Уставом Остаповского сельского поселения, техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Шуйского муниципального района и  Ивановской области.

Графическая часть проекта генерального плана Остаповского сельского поселения разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПТ).

Сроки реализации генерального плана:

- первая очередь – 2028 год;

- расчетный срок – 2038 год.

Состав проектных материалов

Содержание проекта генерального плана Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области (графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000);

- карта границ населенных пунктов (МО 1:25000);

- карта функциональных зон (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000).

Содержание прилагаемых к проекту генерального плана Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области  материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий городского поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Шуйского муниципального района Ивановской области;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области»:

- карта современного использования территории (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000);

- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000);

- карта инженерной и транспортной инфраструктур территории (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000);

- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (МО 1:25000, населенные пункты МО 1:5000).

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Закон Ивановской области от 14.07.2008 №82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СП 421333.0.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Генеральный план разработан в границах Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, установленных Законом Ивановской области от 25.02.2005 года № 52-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Шуйском муниципальном районе».

Разработка Генерального плана велась с учетом следующей ранее разработанной градостроительной документации:

- Правил землепользования и застройки Остаповского сельского поселения утвержденных решением Совета Шуйского муниципального района от 08.12.2017г. № 117;

- Генерального плана Остаповского сельского поселения, утвержденного решением Совета Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района от 29.11.2012 № 52;

- Схемы территориального планирования Шуйского муниципального района Ивановской области, утвержденную решением Совета Шуйского муниципального района от 16.12.2009 № 89 «Об утверждении схемы территориального планирования Шуйского муниципального района».

Основными целями территориального планирования Остаповского сельского поселения являются:

- Определение назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан.

- Обеспечение устойчивого развития территории поселения путём разработки долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей, в том числе, необходимость достижения социально-экономического развития поселения  и обеспечения высоких жизненных стандартов населения.

В рамках проекта на основе комплексного анализа территории Остаповского сельского поселения сформулированы следующие цели развития:

- Обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, его потенциала.

- Формирование комфортабельной жилой среды проживания, труда и отдыха населения отвечающей социальным стандартам.

- Улучшение архитектурно-художественного облика и повышение качества сложившейся среды населенных мест; повышение их уровня благоустройства.

- Повышение качества среды проживания и мест приложения труда.

- Сохранение и регенерация исторического и культурного наследия.

- Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

- Обеспечения учета интересов Российской Федерации, Ивановской области, Шуйского муниципального района, жителей Остаповского сельского поселения и их объединений.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- Определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории Остаповского сельского поселения.

- Определение оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории Остаповского сельского поселения с установлением четкого функционального зонирования селитебных, промышленных, общественных, деловых, зон отдыха.

- Планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

- Улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий.

- Определение направлений развития инженерной инфраструктуры.

- Разработка предложений по оптимизации транспортного обслуживания населения и развития дорожной инфраструктуры.

- Сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия населенных пунктов

- Разработка предложений по благоустройству и озеленению территории.

- Определение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Обеспечение экологической безопасности и определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий.

Методология проекта

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения: перспективная численность населения, объемы всех видов строительства, в том числе жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства территории.

В проекте выполняется одна из главных задач Генерального плана – функциональное зонирование территорий, с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных и других зон, для развития всех жизненно важных функций территории поселения.

Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации следующих уровней – проектов планировок отдельных районов и зон поселения, целевых программ и пр.

В качестве основных методов исследования при разработке тематических блоков использованы современные научные методики, основанные на получении объективной информации о взаимодействии природных и социально-экономических процессов, выявлении особенностей современного состояния, ретроспективы, а также моделирование и прогнозирование их развития.

К числу таких методов относятся математико-статистический, сравнительный, историко-географический, метод полимасштабного анализа, картографический, геоинформационный, социологический.

Такой подход позволяет провести:

- анализ современного состояния и использования территории при помощи ГИС- технологий и цифровых изображений для поиска решений по оптимизации пространственной организации территории сельского поселения;

- комплексный анализ территории с целью выявления природно-экологического, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявления проблемных ситуаций и территорий, а также зон с особыми условиями использования территории;

- разработку и обоснование предложений по зонированию территории, функциональному назначению зон и режимов их содержанию и использованию, развитию населенных пунктов;

- прогнозирование базовых параметров развития территории: численности населения сельского поселения, состояния сферы занятости, объемов строительства;

- разработку мероприятий по размещению объектов местного значения, по развитию транспортной инфраструктуры поселения, реконструкции и развитию инженерных систем, систем связи и телекоммуникаций;

- разработку мероприятий по восстановлению, сохранению и использованию историко-культурного наследия;

- разработку мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

Высокая достоверность результатов основывается на использовании методов пространственно-временного моделирования, геоинформационных, а также обобщении многообразных источников первичной статистической информации – данных переписей населений и текущего государственного статистического учета, внутриведомственных отчетов, материалов обследований научных и научно-производственных организаций и т.п.

Использование инновационных методов в подготовке указанных документов территориального планирования, создание картографических и тематических баз данных, использование геоинформационных технологий, разработка интегральных географических информационно-аналитических систем способствуют формированию обоснованных представлений о пространственной организации территории, совершенствованию технологий комплексного территориального планирования, организации актуального информационного обеспечения градостроительной деятельности.

Разработка Генерального плана имеет следующие основные организационные блоки:

- проведение организационно-подготовительных работ, в рамках которых осуществляется:

- заключение государственного контракта;

- подготовка и утверждение заказчиком программы выполнения работ;

- определение ответственных за реализацию мероприятий со стороны заказчика;

- формирование проектного коллектива разработчиков;

- рассылка детализированных анкет для промышленных предприятий;

- анализ исходных данных, предоставляемых заказчиком.

- выполнение работ по изготовление геоподосновы, ее адаптация согласно требованиям Технического задания;

- разработка Генерального плана согласно Техническому заданию и Градостроительному Кодексу;

- передача материалов заказчику в полном комплекте, согласование и утверждение Генерального плана.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Общие сведения о муниципальном образовании

Территория Остаповского сельского поселения входит в состав Шуйского муниципального района и является неотъемлемой частью Ивановской области.

Остаповское сельское поселение Шуйского муниципального района Ивановской области Российской Федерации образовалось в результате объединения сельских администраций Шуйского  района: Клочковской, Харитоновской, Милюковской,  Змеевской - на основании закона № 52-ОЗ от 25 февраля 2005 г. «О городском и сельских поселениях в Шуйском муниципальном районе».

Климат Остаповского сельского поселения умеренно-континентальный.

По территории поселения протекают реки: Теза, Внучка.

В состав муниципального образования входят тридцать два населенных пунктов, из них 4 села: Егорий, Зеленый Бор, Красноармейское, Сергеево и 28 деревень: Алешево, Баламутово, Банево, Бильд.хино, Высоково, Змеево, Ивашково, Камешково, Клещевка, Клочково, Княжево, Косячево, Крапивново, Ломки, Максимиха, Милюковска, Новая, Орлово, Остапово, Паршигино, Перевесново, Плехово, Польки, Семеново, Харитоново, Чащево, Черняткино, Якушево.

Административный центр деревня Остапово Остаповского сельского поселения расположена в 30 км от областного центра г. Иваново и 4 км от администрации Шуйского муниципального района.

Площадь муниципального образования – 15497 га.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2017г. составила 3651 человек, в том числе: детей до 18 лет – 689,  пенсионеров- 905 человек, населения трудоспособного возраста – 1279 человек.

## Краткая историческая справка

Территория Остаповского сельского поселения богата своим историческим наследием, которое своими корнями уходит в глубь веков и даже тысячелетий. Например, местечко близ деревни Клочково. Это место еще называют "Иван гора". При проведении археологических работ там были найдены предметы из керамики и металла, небольшие детали от пряслиц из красного камня - все это свидетельствует о наличии здесь когда- то соответствующих видов ремесел, а шумерские подвески, украшавшие одежду древних людей, позволяют определить к какому племени - мерянскому или шумерскому - принадлежал их обладатель. Бесценным вкладом в развитие истории считаются обнаруженные в земле частички ювелирных украшений, которые, по мнению ученых, стали истоками развития в этих краях ювелирного дела. На след существовавшего здесь когда -  то гончарного производства вывели найденные в Клочковском селище небольшие кусочки из глины, служившей в те времена материалом для строительства гончарных печей. Планомерные раскопки продолжаются и по сей день, и каждый раз приносят новые свидетельства былого могущества одного из известных летописных финских племен, точнее, племенного союза "мурома". Все проводимые исследовательские работы позволяют более детально изучить быт наших предков, понять их жизненный уклад, и новые открытия уже не за горами.

На территории поселения также находятся исторические памятники в виде старинных церквей. В селе Сергеево расположен Архитектурный Ансамбль Воскресенско - Феодоровского монастыря. Он является объектом культурного наследия региональной категории историко - культурного значения. Монастырь был учрежден в 1887 году. Его основание произошло по благословению святого Иоанна Крондштатского. Для создания монастыря боярыней Александрой Шубиной было передано свое наследственное имение. В 1915 году в монастыре проживало около 300 насельников. В 1994 году был возрожден Воскресенско – Феодоровский монастырь.                
	В селе Красноармейское, расположенным на высоком берегу Теза, в окружении старых лип и вязов стоит храмовый комплекс церкви Михаила Архангела и Троицы, постройки 1797- 1800 годов, своеобразный памятник зодчества 17 века.

По территории Остаповского сельского поселения с севера на юго - восток течет река Теза. Ранее она славилась судоходством и рыбным промыслом. Была развита мощная шлюзовая система

Тезянская шлюзовая система

Река Теза - левый приток Клязьмы. Протекает по территории нашей области с севера на юг. Протяжённость 192 км. Её исток находится в Приволжском районе недалеко от канала Волга-Уводь. От Шуи и ниже на протяжении 89 км река была судоходна.

Ещё в средние века шуйские купцы использовали Тезу для доставки товаров. Но в XVII веке на реке стали строиться плотины с водяными мельницами и судоходство прекратилось. Противостояние купцов и мельников продолжалось долго. Купцы и промышленники слали челобитные в разные инстанции с просьбой восстановить судоходство. В связи со строительством текстильных предприятий вопрос о дешёвом транспорте для доставки сырья и отправки готовой продукции встал ещё острее. И вот наконец в 1830 году не вышел царский указ о возобновлении судоходства на Тезе. Из казны были выделены деньги на строительство 5 низконапорных плотин со шлюзами. На трёх из них было решено сохранить мельницы, тем самым учитывались интересы мельников. Строительство началось в 1834 году. Движение судов было открыто 10 июля 1837 года.

Первый шлюз был построен возле села Сергеево, последний - в 2 км от места впадения Тезы в Клязьму. Остальные распределены между ними примерно на одинаковых расстояниях. Шлюзы были небольшие: ширина камеры 4,2 м, длина около 18 м. Стенки сложены из брёвен, пол камеры - два слоя досок, под которыми слой глины со щебнем. Управление шлюзом было полностью ручное. На одно шлюзование отводилось 10 минут.

Судоходство по Тезе осуществлялось 7 месяцев в году - с мая по ноябрь. Первоначально баржи тянули бурлаки, позже стали использовать тягловых животных. В 1907 году появился первый пароход. В 1925 году начались пассажирские перевозки, для чего были переоборудованы 2 деревянные баржи. С 1935 года пассажиров стали возить на катерах, получивших имена "Речник" и "Практик". В 50-е годы появился теплоход типа "Москвич", а в 70-е к нему добавились два теплохода типа "Зарница". "Зарницы" возили пассажиров от Шуи до Холуя, на "Москвиче" можно было добраться до Коврова.

Пик судоходство достигло в первой половине 80-х. В это время на Тезе работали 83 баржи, 4 буксира, 5 пассажирских теплоходов и 1 путейский. Активное судоходство продолжалось до 1986 года, потом стало приходить в упадок. Полностью прекратилось в 1994 году. Служебный теплоход в последний раз прошёл через шлюзы в 1997 году.

Старые деревянные шлюзы стали приходить в негодность. Прежний владелец системы - ГУП Канал им. Москвы - решил от неё отказаться. Сейчас систему эксплуатирует Верхне-Волжскводхоз. В середине 2000-х была проведена реконструкция шлюзов. Построены три новых бетонных шлюза, в шлюзах № 2 и № 5 заменены брёвна, но паводок разрушил шлюз № 3. Судоходство в настоящее время так и не восстановлено.

С развитием сельского хозяйства на территории  сельского поселения, а так же других сельских поселений, были востребованы специалисты сельскохозяйственного производства. Для этих целей в селе Сергеево был открыт Шуйский сельскохозяйственный колледж.

История колледжа

Шуйский сельскохозяйственный колледж представлял собой многопрофильное учебное заведение, которое готовило кадры для агропромышленного комплекса Ивановской области. За годы существования этого учебного заведения здесь была создана прочная материальная база, а главное — Сергеево стало особенным селом, известным в области и за ее пределами, как центр подготовки специалистов среднего звена сельскохозяйственного производства. Зачастую учебное заведение именовали Сергеевским.

Подготовка специалистов в Сергееве началась еще в 30-е гг. Сначала это была школа животноводов им. Ильича, затем сельскохозяйственная школа, а 3 декабря 1952 г. приказом по Министерству совхозов РСФСР сельскохозяйственная школа была реорганизована в Шуйский техникум механизации сельского хозяйства. Его задачей стала подготовка техников-механиков для сельского хозяйства, которое наращивало свою техническую базу и нуждалось в большом количестве таких специалистов. В 1957 г. состоялся первый выпуск — 76 механиков.

Первоначально техникум располагался в зданиях бывшего Воскресенско-Феодоровского женского монастыря, поэтому вместе с решением об открытии техникума было принято и решение о постройке нового комплекса зданий для подготовки специалистов. Строительство было начато в 1969 г., а  завершено к 1973 г. Учебное здание на 400 учащихся, корпус для практических занятий, столовая, хозяйственные постройки, общежитие для студентов, жилые дома для сотрудников значительно изменили облик села, оно получило свое второе рождение. К тому времени кабинеты и лаборатории стали оснащаться необходимым оборудованием, поступала различная сельскохозяйственная техника.

Первым директором техникума был А.Д.Кравченко. Затем техникум возглавляли В.И.Макаров, В.М.Серов, С.П.Панфилов, Г.А.Смирнов, А.А.Лебедь, В.А.Малафеев, а с 2003 г. до 2016 года (до закрытия учебного заведения) А.Г. Власов.

Каждый из них внес свой вклад в развитие учебного заведения, но особо следует отметить Г.А.Смирнова, который за 28 лет своей деятельности на посту директора сумел создать основную базу колледжа.

Почти за 60 лет своего существования учебное заведение подготовило более 7,5 тысяч специалистов, большинство из которых добросовестно трудится в хозяйствах и на предприятиях АПК Ивановской области — от рядовых специалистов до руководителей районного и областного масштаба.

В июле 1993 г. Шуйский техникум механизации сельского хозяйства получил новый статус и новое название: Шуйский сельскохозяйственный колледж. С этого времени подготовка специалистов шла по 3-м ступеням.

В 2016 году колледж прекратил свое существование.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Остаповское сельское поселение, включающее административный центр поселения деревню Остапово, села: Егорий, Зеленый Бор, Красноармейское, Сергеево и деревни: Алешево, Баламутово, Банево, Бильдюхино, Высоково, Змеево, Ивашково, Камешково, Клещевка, Клочково, Княжево, Косячево, Крапивново, Ломки, Максимиха, Милюковка, Новая, Орлово, Остапово, Паршигино, Перевесново, Плехово, Польки, Семеново, Харитоново, Чащево, Черняткино, Якушево образовано Законом Ивановской области от 25.02.2005г. № 52-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Шуйском муниципальном районе».

Территорию Остаповского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли вышеперечисленных населенных пунктов, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ Остаповского сельского поселения.

Установлены следующие наименования органов местного самоуправления Остаповского сельского поселения:

- Представительный орган муниципального образования – Совет депутатов Остаповского сельского поселения;

- глава муниципального образования – глава Остаповского сельского поселения;

-местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) – администрация Остаповского сельского поселения.

Описание границ Остаповского сельского поселения.

Остаповское сельское поселение граничит с:

- Афанасьевским сельским поселением

Граница Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района с Афанасьевским сельским поселением Шуйского муниципального района проходит по землям Васильевского и Шуйского лесничеств Шуйского лесхоза, а также по границе землепользований следующих сельскохозяйственных предприятий: бывший СПК (колхоз) "Трудовик", СПК (колхоз) "Афанасьевское", СПК (колхоз) "Арефинский" - в Афанасьевском сельском поселении, в Остаповском сельском поселении – бывший СПК (колхоз) "Красный факел", СПК (колхоз) "Милюковский" и бывшее Змеевское отделение АОЗТ «Шуйское».

Граница Афанасьевского сельского поселения Шуйского муниципального района с Остаповским сельским поселением Шуйского муниципального района общей протяженностью 24,88 км начинается от границы с Палехским муниципальным районом. Идет в западном направлении 1,58 км, затем поворачивает на север и ломаной линией проходит 2,99 км, вновь меняет направление на западное и проходит 1,45 км. Все эти отрезки границы проходят в Афанасьевском сельском поселении по границе земель бывшего СПК (колхоз) "Трудовик" и бывшего СПК (колхоз) "Красный факел" - в Остаповском сельском поселении.

И вновь граница между сельскими поселениями поворачивает и проходит ломаной линией общим направлением на юго-запад 1,82 км по границе земель СПК (колхоз) "Афанасьевское" Афанасьевского сельского поселения и бывшего СПК (колхоз) "Красный факел" Остаповского сельского поселения.

Затем граница меняет свое направление на юго-восточное и, пройдя 0,76 км, снова поворачивает на юго-запад и идет ломаной линией 3,61 км, уходит на юг и, пройдя расстояние в 0,30 км, снова поворачивает на юго-запад на расстояние 1,99 км.

Вышеперечисленные отрезки границы проходят следующим образом: в Афанасьевском сельском поселении - по границе земель СПК (колхоз) "Арефинский", в Остаповском сельском поселении - по границе земель бывшего СПК (колхоз) "Красный факел", границе лесных кварталов 48, 47 Шуйского лесничества Шуйского лесхоза.

Потом граница идет в северо-западном направлении следующим образом: в Афанасьевском сельском поселении - 2,89 км по границе земель СПК (колхоз) "Арефинский" до смежества с лесным кварталом 136 Васильевского лесничества Шуйского лесхоза, по юго-западной границе лесного квартала 136 Васильевского лесничества Шуйского лесхоза - 2,01 км и снова по границе земель СПК (колхоз) "Арефинский", в Остаповском сельском поселении - по границе земель СПК (колхоз) "Милюковский".

Затем ломаной линией общим направлением на запад граница идет по границе лесных кварталов 135, 134 Васильевского лесничества Шуйского лесхоза в Афанасьевском сельском поселении, границе земель СПК (колхоз) "Милюковский" - 3,41 км и бывшего Змеевского отделения АОЗТ «Шуйское»- 1,72 км до смежества с полосой отвода объездной автомобильной дороги Иваново - Нижний Новгород. Пересекает ее и в юго-западном направлении проходит 0,35 км по юго-восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Иваново - Нижний Новгород до границы с городским округом Шуя.

- Колобовским городским поселением

Граница Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района с Колобовским городским поселением Шуйского муниципального района общей протяженностью 22,01 км проходит по естественным водным объектам.

Граница Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района с Колобовским городским поселением Шуйского муниципального района начинается от границы с Савинским муниципальным районом. Далее граница проходит, петляя по середине реки Теза, вверх против течения в северо-западном направлении 22,01 км до точки пересечения Остаповского, Семейкинского сельских поселений и Колобовского городского поселения Шуйского муниципального района.

- Палехским муниципальным районом

Граница Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района с Палехским муниципальным районом совпадает с межмуниципальной границей Шуйского муниципального района с Палехским муниципальным районом и проходит по границе землепользований следующих сельскохозяйственных предприятий: в Шуйском муниципальном районе – бывшего СПК (колхоз) "Красный факел", в Палехском муниципальном районе – бывшего СПК имени генерала Горбатова. Общая протяженность ее составляет 18,07 км и начинается от смежества с Афанасьевским сельским поселением.

Далее - по границе земель бывшего СПК(колхоз) "Красный факел" Шуйского муниципального района сначала в южном направлении - 0,81 км, затем в западном - 1,14 км и потом в юго-восточном - 1,62 км западнее деревни Развалихино Палехского муниципального района и достигает реки Рудовка. Вниз по течению по середине реки Рудовка граница проходит 2 км, после чего следует вверх по течению осушительной канавы, что восточнее деревни Черняткино, на протяжении 1,5 км. Далее граница следует в южном направлении 0,22 км по границе земель бывшего СПК(колхоз) "Красный факел" Шуйского муниципального района и бывшего СПК имени генерала Горбатова Палехского муниципального района.

Затем граница проходит по границе земель Шуйского лесхоза Шуйского лесничества следующим образом: в южном направлении по восточной стороне лесного квартала 66 - 0,61 км.

Затем, изменив свое направление на восточное, следует по северной стороне лесных кварталов 66, 67 на протяжении 2,03 км, по восточной стороне лесного квартала 67 в северном направлении - 1,47 км, далее по южной стороне лесного квартала 67 в западном направлении - 0,28 км, в северо-западном направлении - 0,76 км по юго-западной стороне лесного квартала 67, в юго-западном направлении - 0,49 км, на юго-восток по границе лесного квартала 79 - 0,42 км, по южной стороне лесного квартала 79 - 1,16 км в восточном направлении, а пройдя 0,6 км по восточной стороне лесного квартала 79 в южном направлении, меняет его на восточное и следует по северной стороне лесных кварталов 79, 90 - 0,85 км, далее проходит по восточной стороне лесных кварталов 90, 96, 105 в южном направлении 2,11 км и границе земель смежного бывшего СПК имени генерала Горбатова Палехского муниципального района, где достигает реки Люлех, что является границей Палехского муниципального района с Южским муниципальным районом.-городским округом Шуя.

- Савинским муниципальным районом

Граница Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района с Савинским муниципальным районом совпадает с межмуниципальной границей Шуйского муниципального района с Савинским муниципальным районом.

Общая протяженность ее составляет 1,5 км и проходит по естественным водным объектам. Граница Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района с Савинским муниципальным районом начинается от смежества с Колобовским городским поселением. Далее межмуниципальная граница проходит, петляя по середине реки Теза, вниз по течению в юго-восточном направлении 1,5 км до точки пересечения Савинского, Шуйского и Южского муниципальных районов.

- Семейкинским сельским поселением

Граница Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района с Семейкинским сельским поселением Шуйского муниципального района общей протяженностью 12,72 км проходит по естественным водным объектам.
Граница Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района с Семейкинским сельским поселением Шуйского муниципального района начинается от смежества с Колобовским городским поселением. Далее граница проходит, петляя по середине реки Теза, вверх против течения в северном направлении 12,72 км до точки пересечения с границей городского округа Шуя.

- городским округом Шуя

Граница Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района с городским округом Шуя общей протяженностью 5,64 км начинается от смежества с Афанасьевским сельским поселением.

Затем граница поворачивает на юго-запад и идет по границе полосы отвода объездной автодороги города Шуи - 0,38 км, меняет направление и следует 0,18 км на северо-восток и 0,92 км - на северо-запад, далее ломаной линией на юго-запад - 1,02 км. Все эти расстояния муниципальная граница проходит по границе свободных городских земель и границе полигона квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) и земель запаса.

Далее граница городского округа Шуя идет на северо-запад до реки Теза 3 км: в Шуйском муниципальном районе - по границе земель бывшего Ламненско-Куракинского торфопредприятия и закрытого акционерного общества (далее - ЗАО) "Болстар-Групп", в городском округе Шуя - по границе свободных городских земель, перспективной многоэтажной жилой застройки, перспективной промышленной застройки, перспективной жилой застройки местечка Лихушино и границе земель для сельскохозяйственного использования. Затем следует на юг по урезу воды реки Теза 0,09 км, по границе земель запаса и ЗАО "Болстар-Групп", а также бывшего деревообрабатывающего цеха агропромышленной компании (далее - АПК) "Кумир", поворачивает и идет 0,05 км на запад до середины реки Теза.

- Южским муниципальным районом

Граница Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района с Южским муниципальным районом совпадает с межмуниципальной границей Шуйского муниципального района с Южским муниципальным районом.

Граница Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района с Южским муниципальным районом общей протяженностью 12,89 км проходит по естественным водным объектам, по землям, занятым Мостовским и Шуйским лесхозами, а также по границе землепользований следующих сельскохозяйственных предприятий: в Южском муниципальном районе – с бывшим СХПК имени Фрунзе, а в Шуйском муниципальном районе –  с бывшим СПК(колхоз) имени Ленина.

Граница Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района с Южским муниципальным районом начинается от смежества с Савинским муниципальным районом и проходит по границе лесных кварталов 48, 46 Гридинского лесничества Мостовского лесхоза Южского муниципального района, с другой стороны - по границе земель бывшего СПК(колхоз) имени Ленина Шуйского муниципального района сначала в северном направлении 0,39 км, затем ломаной линией в северо-восточном направлении протяженностью 1,05 км, далее на юго-восток - 0,35 км и поворачивает на северо-восток 0,62 км. Дальше межмуниципальная граница проходит 0,04 км в западном направлении по границам сельскохозяйственных предприятий: в Южском муниципальном районе – бывшего СХПК имени Фрунзе, а в Шуйском муниципальном районе – бывшего СПК(колхоза) имени Ленина до реки Люлех и вниз по середине реки Люлех в том же западном направлении 0,5 км. Затем в западном направлении 0,22 км проходит по смежеству границ земель: бывшего СХПК имени Фрунзе и бывшего СПК(колхоза) имени Ленина.

Далее межмуниципальная граница меняет направление на северо-западное 2,08 км по границе лесхозов: по юго-западной стороне лесного квартала 27 Гридинского лесничества Мостовского лесхоза, по северо-восточной стороне лесного квартала 122 Шуйского лесничества Шуйского лесхоза. Затем граница проходит на северо-запад 0,13 км между границей земель бывшего СПК(колхоз) имени Ленина Шуйского муниципального района и западной границей лесного квартала 27 Гридинского лесничества Мостовского лесхоза. Здесь направление межрайонной границы меняется на северное и проходит 0,34 км по смежеству: с границей земель бывшего СПК(колхоза) имени Ленина Шуйского муниципального района и западной границей лесного квартала 27 Гридинского лесничества Мостовского лесхоза. Дальше граница проходит по смежеству: по западной стороне лесных кварталов 27, 26, 25 Гридинского лесничества Мостовского лесхоза и по границе земель СХПК имени Ленина Шуйского муниципального района в северном направлении 0,78 км, в северо-восточном - 0,39 км, поворачивает на северо-запад 0,36 км, затем поворачивает на северо-восток ломаной линией 1,07 км, далее на юго-восток - 0,48 км, меняет направление на север и проходит 0,43 км.

Далее граница идет между кварталами: по западной стороне лесного квартала 25 Гридинского лесничества Мостовского лесхоза, по восточной стороне лесных кварталов 114, 113 Васильевского лесничества Шуйского лесхоза и идет на юго-восток 0,11 км, затем на восток ломаной линией - 1,06 км, поворачивает на северо-восток 0,52 км, затем на север - 0,57 км. Здесь межмуниципальная граница следует вверх по середине реки Люлех в северо-восточном направлении 1,4 км до смежества Шуйского муниципального района с Палехским муниципальным районом.

Рисунок 1 – Границы территории Остаповского  сельского поселения

## Природные условия и ресурсы

### Краткая характеристика физико-географических и климатических условий

Остаповское сельское поселение располагается в умеренно-континентальном климатическом поясе, в зоне благоприятных климатических условий, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,50С, абсолютная максимальная +38,50С, абсолютная минимальная -41,40С. Направление преобладающих ветров по сезонам: зимой – северо-западное,  летом – западное.

Глубина снежного покрова 27см, глубина промерзания почв 53см, среднегодовое количество осадков составляет 536мм, относительная влажность воздуха 74%.

Высота системы грунтовых вод ниже 2-х метров.

Климатические условия района благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений.

### Гидрография

По территории Остаповского сельского поселения протекают реки Теза, Внучка.

Главной водной артерией в пределах западной части территории Ивановской области является Река Теза. Теза - левый приток Клязьмы, вытекает из Козловского болота к востоку от города Приволжска, в 12км южнее русла Волги, течет в юго-восточном направлении и впадает в Клязьму на 143-м км. Длина реки 192км, площадь водосбора 3450 км2. Теза является пригодной для целей судоходства на протяжении 90 км от г. Шуи до устья, однако необходимые глубины здесь поддерживаются пятью шлюзами.

Внучка — река в России, протекает в Шуйском районе Ивановской области. Устье реки находится в 65,1 км по левому берегу реки Теза. Длина реки составляет 24 км, площадь водосборного бассейна 117 км².

Исток реки находится у деревни Тепляково в 13 км к северо-востоку от центра города Шуя. Верховья зарегулированы системой каналов на торфоразработках. Река течёт на юго-запад, протекает село Афанасьевское, деревни: Филатовка, Арефино, Севастьяново, Ивашково, Максимиха, Паршигино, Милюковка, Орлово и впадает в Тезу ниже города Шуя, у деревни Польки.

### Лесные ресурсы, растительный покров

Растительные сообщества являются ведущим биологическим компонентом экосистемы. Они наиболее чутко реагируют на состояние среды и отражают как естественные изменения (климатические, гидрологические, почвенные), так и антропогенные воздействия на природную среду.

На территории Остаповского сельского поселения расположены лесные массивы, входящие в состав ОГУ «Шуйское лесничество».

Согласно «Перечню лесорастительных зон Российской Федерации и Перечню лесных районов Российской Федерации», утвержденному Приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 18.08.2014 г. № 367, вся территория Шуйского лесничества относится к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.

Территория Остаповского сельского поселения расположена в зоне смешанных лесов, её растительный покров имеет большое разнообразие. Лесная растительность представлена смешанными насаждениями, богата целебными травами, разнообразными грибами, ягодами, что делает ее весьма привлекательной для отдыха и туризма.

### Инженерно-геологическая характеристика

В пределах поселения выделяются следующие территории для застройки:

- территории благоприятные для застройки;

- ограниченно благоприятные для застройки;

- неблагоприятные для застройки;

- не подлежащие застройке.

1. Территории, не подлежащие застройке, включают в себя:

*СЗЗ предприятий;

*зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

*прибрежная защитная полоса рек.

2. Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

*затапливаемые весенними паводковыми водами 1% обеспеченности 91,56м.

*территории с близким к поверхности до 2 м., особенно в весенние паводки, уровнем грунтовых вод, заболоченностью. Эти наиболее пониженные места рельефа - речная пойма.

*территории с уклоном более 20%. Их площадь незначительна.

*карьеры и их изрытости.

3. Ограниченно пригодными являются:

*подтопляемые  территории;

*территории с уклоном 10-20%.

Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

4. Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклонами до 10% и глубиной залегания грунтовых вод от 2 м и более. Абсолютные отметки поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\смг.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории Остаповского сельского поселения действуют следующие государственные программы.

Государственные целевые программы Ивановской области:

- «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2013 № 429-п).

- «Информационное общество Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 456-п).

- «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 457-п).

- «Охрана окружающей среды Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 452-п).

- «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2013 № 430-п).

- «Развитие здравоохранения Ивановской области» на 2014 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 449-п).

- «Развитие лесного хозяйства Ивановской области» на 2014 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 448-п).

- «Развитие образования Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п).

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п).

- «Развитие транспортной системы Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п).

- «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 18.02.2016 № 43-п).

- «Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п).

- «Содействие занятости населения Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п).

- «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п).

- «Управление имуществом Ивановской области и земельными ресурсами» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2014 № 606-п).

- «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п).

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области» (утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 05.06.2014 № 229-п).

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п).

- «Развитие культуры и туризма в Ивановской области» (постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 455-п).

- «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» (постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 458-п).

- «Формирование современной городской среды» (постановление Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337-п).

Муниципальные целевые программы Шуйского района

- Совершенствование организации муниципального управления

- Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Шуйского муниципального района

- Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе. Постановление от 17.11.2017 № 850-п Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Шуйском муниципальном районе»

- «Совершенствование управления муниципальной собственностью Шуйского муниципального района». Постановление от 18.11.2016 № 572-п Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью Шуйского муниципального района»

- «Развитие автомобильных дорог Шуйского муниципального района». Постановление от 07.02.2017 №62-п О внесении изменений в постановление Администрации Шуйского муниципального района от 11.11.2013 №604-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Шуйского муниципального района». Постановление от 26.01.2017 №38-п О внесении изменений в постановление Администрации Шуйского муниципального района от 11.11.2013 №604-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Шуйского муниципального района»

- «Экономическое развитие Шуйского муниципального района». Постановление от 18.11.2016 № 569-п «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Шуйского муниципального района»

- «Кадровое обеспечение и привлечение медицинских кадров для учреждений здравоохранения  Шуйского муниципального района». Постановление от 18.11.2016 № 570-п «Об утверждении муниципальной программы «Кадровое обеспечение и привлечение медицинских кадров для учреждений здравоохранения Шуйского муниципального района»

- «Развитие молодежной политики Шуйского муниципального района».  Постановление от 18.11.2016 № 574-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики Шуйского муниципального района»

- «Развитие культуры в Шуйском муниципальном районе». Постановление от 18.11.2016 № 573-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Шуйском муниципальном районе»

- «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района». Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шуйского муниципального района»

- «Развитие физической культуры в Шуйском муниципальном районе». Постановление от 18.11.2016 № 578-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры в Шуйском муниципальном районе»

- «Развитие системы образования Шуйского муниципального района». Постановление от 18.11.2016 № 582-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Шуйского муниципального района»

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений Шуйского муниципального района». Постановление от 18.11.2016 № 583-п Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений Шуйского муниципального района»

- «Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района». Постановление от 18.11.2016 № 571-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района»

- «Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района». Постановление от 18.11.2016 № 571-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района»

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шуйского муниципального района на 2013-2020 годы». «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шуйского муниципального района на 2013-2020 годы».

Муниципальные целевые программы сельского поселения:

- «Развитие и поддержка малого и среднего Предпринимательства в Остаповском сельском поселении Шуйского муниципального района на 2017-2019 годы». Постановление № 94 от 09.11.2017.

- «Развитие культуры и спорта на территории Остаповского сельского поселения». Постановление № 115 от 14.11.2016  с изменениями  от 09. 11 2017.

- «Благоустройство территории Остаповского сельского поселения  Шуйского муниципального района на 2017-2019 г.г.» Постановление № 114 от 14.11.2016 г. с изменениями  от 9.11.2017.

- «Улучшение условий охраны труда в Администрации Остаповского сельского поселения на 2017-2019 г.г.».   Постановление № 213 от 14.11.2016 г. с изменениями от  09.11.2017.

- «Совершенствование управлением муниципальной собственностью Остаповского сельского поселения на 2017-2019 годы». Постановление № 90 от 09.11.2017.

- "Развитие местного самоуправления в Остаповском сельском поселении. "Постановление № 89 от 09.11.2017.

- «Обеспечение деятельности в области, пожарной безопасности». Постановление № 210 от 14.11.2016 г. с изменениями от 09.11.2017.

## Социально-экономическая ситуация

### 2.2.3. Население и трудовые ресурсы

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Наиболее острые проблемы демографической ситуации: снижение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простого численного замещения поколений родителей их детьми; высокая смертность мужчин трудоспособного возраста; длительная стабилизация показателей смертности и средней продолжительности жизни на уровне, не соответствующем основным социальным задачам общества; увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста.

Сложная социально-экономическая ситуация в стране в последние годы существенно отразилась на воспроизводстве населения как страны в целом, так и жителей Остаповского сельского поселения в частности. Численность населения на 1 января 2017 года составила 3512 человек (16,08% всего населения Ивановской области).

Динамика численности населения Остаповского сельского поселения за период 2013-2017 гг. приведена в следующей таблице.

Таблица 1 – Динамика численности населения Остаповского сельского поселения  за  2013- 2017 гг.

| Наименование сельского поселения | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаповское сельское поселение | чел. | 3547 | 3548 | 3525 | 3537 | 3512 |

Демографическая структура характеризуется незначительной инертностью. На современное ее состояние оказывают влияние не только процессы, происходящие в настоящее время, но и имевшие место несколько десятилетий назад, демографические всплески, а также спады рождаемости.

Существующие демографические тенденции ставят на первый план задачи сохранения численности населения района: увеличения рождаемости, сокращения смертности, улучшения возрастной структуры населения.

Ситуация, сложившаяся в механическом движении на 2017 год, населения характеризуется небольшим миграционным притоком населения – превышением числа прибывших жителей над числом убывших. Механический прирост способствует стабилизации численности населения поселения.

Возрастная структура населения характеризуется низким удельным весом детей (15,6%) и высоким - лиц пенсионного возраста (25,9%). Ситуация уменьшения доли молодых возрастов за счет снижения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. Доля трудоспособного населения поселения составляет 52,5%, что на 6,4 процентных пункта ниже, чем в среднем по району (58,9%) .

Таблица 2 –Сведения о численности населения Остаповского  сельского поселения  на  01.01.2018г.

| № п/п | Наименование населенного пункта и улиц | количество проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Д. Алешево | 20 |
| 2 | Д. Баламутово | 2 |
| 3 | Д. Банево | 9 |
| 4 | Д. Бильдюхино | 172 |
| 5 | Д. Высоково | 0 |
| 6 | С. Егорий | 13 |
| 7 | С.Зеленый Бор | 314 |
| 8 | Д. Змеево | 210 |
| 9 | Д. Ивашково | 0 |
| 10 | Д. Камешково | 39 |
| 11 | Д. Клещевка | 143 |
| 12 | Д. Клочково | 332 |
| 13 | Д. Княжево | 11 |
| 14 | Д. Косячево | 10 |
| 15 | Д. Крапивино | 8 |
| 16 | С. Красноармейское | 41 |
| 17 | Д. Ломки | 0 |
| 18 | Д. Максимиха | 1 |
| 19 | Д. Милюковка | 331 |
| 20 | Д. Новая | 76 |
| 21 | Д. Орлово | 21 |
| 22 | Д. Остапово | 809 |
| 23 | Д. Паршигино | 70 |
| 24 | Д. Перевесново | 35 |
| 25 | Д. Плехово | 13 |
| 26 | Д. Польки | 6 |
| 27 | Д. Семеново | 17 |
| 28 | С. Сергеево | 507 |
| 29 | Д. Харитоново | 241 |
| 30 | Д. Чащево | 15 |
| 31 | Д. Черняткино | 24 |
| 32 | Д. Якушево | 51 |
|  | ИТОГО | 3512 |

Прогноз численности населения

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое. Для данного прогноза были использованы следующие данные о динамике численности населения, данные о естественном приросте/убыли населения.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в сельском поселении, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2038г.)  требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения была определена на первую очередь строительства, на расчетный срок.

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей сельского поселения  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на увеличение темпов естественного прироста и снижением уровня миграционного оттока населения в муниципальном образовании.

Для развития территории по инновационному сценарию необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в следующей таблице.

Таблица 3 –Расчет прогнозной численности населения Остаповского  сельского поселения (2038г).

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
|  | Инерционный сценарий | Инновационный сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2017 г. | 3 512 | 3 512 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,2 | 0,4 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2028 г., чел | 3 442 | 3 700 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2038 г., чел. | 3 307 | 3 900 |
| Абсолютный прирост населения с 2018 по 2038 г., чел. | -205 | 388 |
| Относительный прирост населения с 2018 по 2038 г., % | -6 | 11 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что численность населения Остаповского сельского поселения за следующие 20 лет уменьшится на 205 человек или на 6% от численности 2017 года. В итоге численность населения в муниципальном образовании к 2038 году составит 3307 человек.

По инновационному сценарию согласно нашим расчетам: среднегодовой общий прирост должен составить 0,4 %. В итоге численность населения в муниципальном образовании к 2038 году составит 3900 человек.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечением занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

### Экономическая ситуация

Развитие производственного комплекса Поселения предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов научно-производственной, деловой, торговой, выставочной сфер деятельности;

- модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Промышленно-коммунальные территории уже сложились в трех населенных пунктах:

- д.Остапово, на территории которой находятся ООО «Ивановский завод модульных конструкций», ООО «СТМ – сервис транспорт монтаж» и другие  малые предприятия;

- д.Милюковка, на территории которого находится предприятие ООО «Молочко» по переработке молока и молочных продуктов.

- д.Клочково и д. Милюковка - предприятия по производству сельскохозяйственной продукции.

Генпланом предусматривается создание дополнительных промышленных зон в районе д. Остапово за счет земель сельхозназначения.

### Жилой фонд и жилищное строительство

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Жилищное строительство на территории Остаповского сельского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья в муниципальное образование осуществляется в основном за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

На территории поселения расположены 1305 домов частного сектора, 54 многоквартирных дома, общей площадью 48,8 тыс. м2.

При численности населения в количестве 3512 человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по сельскому поселению составила 13,9 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения ниже установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации  (18 кв. м общей площади на человека при семье не менее трех человек).

Развитие жилого строительства в поселении будет идти по направлению удовлетворения потребностей населения в качественном обустроенном жилом фонде.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2038 году предлагается:

- создание базы данных по аварийному жилью с целью участия в федеральных и региональных программах по переселению граждан аварийного жилья, обеспечению жильём молодых семей и социально незащищенных категорий населения;

- проведение инженерно-изыскательских и проектных работ для
скорейшей подготовки под жилищное строительство территорий;

-  снос аварийного жилья, строительство на освободившихся территориях нового;

- запрещение нового жилищного строительства и реконструкции
существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ
промышленных предприятий, что приведёт к постепенному выбытию
жилья из зоны санитарной вредности;

- формирование жилья социального назначения.

Расчет объемов нового жилищного строительства Остаповского сельского поселения

- Существующий жилищный фонд – 48800 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

3900  х 20 =  78000 м2 общей площади

где: 3900 – численность населения на расчетный срок, человек; 20,0 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом, м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

78000 – 48800 = 29200 м2 общей площади.

Таблица 4 - Расчет объемов нового жилищного строительства Остаповского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2017 | I очередь (2018-2028 г.) | 2028 -2038 г. | Всего за период с 2018 по 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 3 512 | 3 700 | 3 900 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 13,9 | 16,0 | 20,0 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2017 г. | м2 | 48 800 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 48 800 | 59 200 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 10 400 | 18 800 | 29 200 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 59 200 | 78 000 | Х |

Исходя из прогнозного расчета объемов нового жилищного строительства Остаповского сельского поселения можно сделать следующие выводы. В прогнозном периоде необходимо новое жилищное строительство объемом не менее 29200 м2 для повышения уровня обеспечения населения поселения жилой площадью (на расчетный срок до 20 м2/чел).

Проектные предложения

Генеральным планом предлагается на 1-ю очередь:

-  строительство нового жилищного фонда общей площадью не менее 10 400 м2.

- создание базы данных по аварийному жилью с целью участия в федеральных и региональных программах по переселению граждан аварийного жилья, обеспечению жильём молодых семей и социально незащищенных категорий населения;

- проведение инженерно-изыскательских и проектных работ для
скорейшей подготовки под жилищное строительство территорий;

Генеральным планом предлагается на с 2028 г. по 2038 г. строительство нового жилищного фонда не менее 18 800 м2.

### Социальная инфраструктура и бытовое обслуживание населения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан согласно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Учреждения образования

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из следующих объектов:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школьных учебных заведений;

- учреждений дополнительного образования.

На территории  Остаповского сельского поселения  находятся следующие объекты образования: одна основная и две начальные школы, православная школа при Свято-Николо-Шартомском монастыре. В школах обучаются 165 учащихся, а в дошкольных группах - 87 детей. В Остаповском сельском поселении функционирует МДОУ «Остаповский детский сад» (35 мест). Общеобразовательная школа располагается в д. Милюковка, а начальные – в с. Сергеево и в д. Клочково. При школах работают группы дошкольного образования (около 60 мест).

Основной проблемой остается низкая наполняемость классов. Количество мест в общеобразовательных школах сельского поселения превышает существующие потребности (школы загружены на 53,0 %).

Дети, проживающие в удаленных населенных пунктах, доставляются на школьных автобусах. В связи с этим актуализируется необходимость  улучшения качества существующих дорог и строительство  новых дорог  для обеспечения доступности объектов образования и безопасности детей.

Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в поселении детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы удовлетворяют проектную потребность. Однако, учитывая неравномерность их размещения на территории поселения и намечаемое Генпланом освоение новых жилых территорий, потребуется дополнительное строительство этих учреждений с учетом радиусов доступности. В новых районах возможно строительство небольших школ (возможно совмещенных начальных школ с детскими садами). При этом существующие учреждения в сложившейся части поселения могут быть использованы под другие социальные нужды.

Учреждения здравоохранения

В число основных принципов охраны здоровья граждан, имеющих непосредственное отношение к развитию отрасли здравоохранения, согласно Закону РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» входят:

1. Соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.

2. Приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан.

3. Доступность медицинской помощи.

4. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья.

Развитие здравоохранения в рамках Генерального плана предусматривает переход от ориентации «на лечение болезни» к ориентации «на предупреждение болезни», что даст социально-экономический эффект, соответствующий общемировым тенденциям.

На территории Остаповского сельского поселения работает 7 фельдшерско-акушерских пунктов.

Генеральный план предусматривает следующие направления развития сферы здравоохранения и социального обеспечения:

- укрепление материально-технической базы;

- внедрение новых лечебно-диагностических и профилактических технологий;

- строительство аптеки в д. Остапово.

Учреждения культуры и искусства

Культурную, просветительскую и информационную деятельность среди населения  в Остаповском сельском поселении осуществляет МКУ «Культурно-досуговый центр Остаповского сельского поселения: куда входят 4 (Четыре)  Дома культуры и 4 (четыре) библиотеки.

В сфере развития сети учреждений культуры на период до 2038 года Генеральным планом предусматривается:

- своевременная реконструкция зданий учреждений культуры;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества.

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития поселения, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и домов культуры, расположенных на территории поселения.

В настоящее время в основном в крупных населенных пунктах расположены клубные учреждения и библиотеки. Суммарная вместимость учреждений клубного типа в поселении составляет 715 зрительных мест. Следует отметить, что д.Остапово отсутствует клубное учреждение и в с.Зеленый Бор – библиотека.

Стратегией социально-экономического развития Шуйского муниципального района Ивановской области на 2009-2020 г.г. предусмотрена поддержка и развитие клубных учреждений  района, создание всех жанров  народного творчества, художественных промыслов и ремесел, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности, создание системы обеспечения преемственности историко-культурных традиций, внедрение традиционных форм народной культуры в сфере образования, воспитания и культурно-досуговой деятельности, разработка программы поэтапной компьютеризации библиотек для создания единой информационной системы и подключения ее к сети Интернет.

Физкультура и спорт

Учреждения физической культуры и спорта в муниципальном образовании Остаповское сельское поселение представлены школьными спортивными площадками и школьными спортзалами.

Учитывая недостаточную обеспеченность спортивных сооружений в целом по  поселению  предлагается строительство спортивного объекта либо открытых спортивных площадок.

Торговля, бытовое обслуживание

Потребительский рынок Остаповского сельского поселения представлен объектами сферы торговли и общественного питания.

На территории Остаповского сельского поселения осуществляют деятельность 14 предприятий торговли, 4 пункта выездной торговли, 1 пункт общественного питания.

Таблица 5- Розничная торговля и общественное питание Остаповского сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| Магазины | единица | 14 |
| Аптеки и аптечные магазины | единица | - |
| Объект общественного питания | единица | 1 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |
| Магазины | метр квадратный | 810 |
| Аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | - |
| Число мест в объектах общественного питания |  | 30 |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 116 |

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественных центрах. Мелкие объекты будут тяготеть к второстепенным узловым точкам поселения  в локальных местах скопления населения. Предлагается строительство или реконструкция существующих зданий: предприятий общественного питания в с.Сергеево,  д. Милюковка. Следует отметить, что на территории поселения отсутствует пошив и ремонт одежды, ремонт   обуви, парикмахерские услуги, фотоуслуги, в результате чего предлагается строительство (реконструкция существующих зданий) комбината бытового обслуживания населения в д. Остапово, с. Сергеево, с. Зеленый Бор.

Административные учреждения

Административно-деловая система МО «Остаповское сельское поселение» представлена объектами:

- администрация МО;

- три отделения почтовой связи ФГУП «Почта России».

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания МО «Остаповское сельское поселение» включает в себя большинство необходимых объектов, предоставляющих сельскому населению определенный спектр социальных услуг. Но при этом требуется дальнейшее развитие системы до достижения необходимого уровня обеспечения населения объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, спортивного назначения, образования.

Таблица 6 - Расчет потребности в учреждениях социально-бытового обслуживания Остаповского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов | Отклонение от расчетной емкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Учреждения образования |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 48 | мест на 1 тыс. чел. | 187 | 95 | 50,7 | 92 | 49,3 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 130 | мест на 1 тыс. чел. | 507 | 310 | 61,1 | 197 | 38,9 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 51 | - | 0,0 | 51 | 100 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (на районном уровне - диспансеры и больничные учреждения) | койка | 6,9 | мест на 1 тыс. чел. | 27 | - | - | - | - |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | - | - | - | - | - |
| 3 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование | - | 7 | - | - | - |
| 4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 1,0 | - | - | - | - |
| 5 | Аптеки | объект | 1 | на 6,2 тыс. чел. | 0,6 | - | - | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,9 | на 1 тыс. чел. | 3,5 | - | 0,0 | 3,5 | 100,0 |
| 2 | Спортивные залы | м2 площ. зала | 80 | на 1 тыс. чел. | 312,0 | 162 | 51,9 | 150,0 | 48,1 |
| Учреждения культуры |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | 190 | при численности населения от 2 до 5 тыс. чел. | 741,0 | 715 | 96,5 | 26 | 4 |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения | 6 | на 1 тыс. чел. | 23 | 26 | 110,3 | (2) | -10 |
| Торговля и общественное питание |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 300 | на 1 тыс. чел. | 1 170 | 810 | 69,2 | 360 | 31 |
| 2 | Предприятия общественного питания (общего пользования) | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 156 | 30 | 19 | 126 | 81 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | на 1 тыс. чел. | 27 | 2 | 7 | 25 | 93 |
| 2 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 27 | - | - | - | - |
| 3 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | 0,4 | на 1 тыс. чел. | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | по заданию на проектирование | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 1 | 3 | 300 | (2) | (200) |
| 3 | Отделение, филиал банка | мест | 0,5 | на 1 тыс. чел. | 2 | - | - | 2,0 | 100 |

## Транспортная инфраструктура

Основу автодорожной сети Шуйского муниципального района составляют автомобильные дороги регионального значения «Ростов – Иваново – Нижний Новгород»,  «Ковров – Шуя - Кинешма», «Обход  г. Шуя».

От основных дорог ответвляются подъезды к населенным пунктам.

Остаповское сельское  поселение  имеет  разветвленную сеть автомобильных дорог с  невысоким уровнем благоустройства.

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения «Обход  г. Шуя», III технической категории.

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Учитывая близость районного центра г. Шуя, тяготение к которому обусловлено следующими факторами: большая часть внешних пассажирских передвижений осуществляется через г. Шуя, где находятся ближайшие железнодорожная и автобусная станции.

В настоящее время на территории поселения имеется одна автозаправочная станция с 4 колонками. Исходя из ожидаемого количества автомашин расположенных в поселении и прибывающего транспорта из района, области и других городов, имеющихся в настоящее время в границах городского поселения автозаправочных станций достаточно для обслуживания расчетного количества автотранспортных единиц. Выделения новых площадок под строительство автозаправочных станций на расчетный срок не требуется.

Для обеспечения содержания автомобильных дорог, безопасности движения и комплексного обслуживания проезжающих на автомобильных дорогах   проектом предлагается строительство стоянки на автодороге объезд г. Шуя в д. Остапово.

В сфере развития транспортной инфраструктуры Генеральным планом на 1-ю очередь предлагается:

- реконструкция дорожного покрытия автомобильных дорог регионального значения;

- обновление автобусного парка комфортабельными автобусами средней и большой вместимости;

- повышение качественного уровня пассажирских перевозок;

- благоустройство улично-дорожной сети: асфальтирование улиц, устройство тротуаров.

## Инженерная инфраструктура

В современных условиях инженерная инфраструктура муниципального образования – это сложный территориально-отраслевой комплекс, включающий совокупность технических объектов и выполняющий жизненно важные функции по обеспечению потребителей энергетическими и водными ресурсами, средствами связи, информацией и другими услугами.

Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является обеспечение устойчивого функционирования инженерных систем жизнеобеспечения на долгосрочную перспективу с учетом прогноза развития сельского поселения.

### Водоснабжение, водоотведение

Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Остаповского сельского поселения являются подземные воды.

Качество воды источников водоснабжения удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Отбор подземных вод и подачу ее на хозяйственно-питьевые нужды поселения осуществляет коммунальное предприятие ООО «Теплотехническая компания».

Централизованная система водоснабжения существует в д. Остапово, с. Сергеево, д.Харитоново, д. Клочково, д. Милюковка. К водопроводу подключены в первую очередь объекты соцкультбыта и ряд прилегающих жилых домов.

В остальных населенных пунктах система водоснабжения децентрализованная, подача воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды предприятий осуществляется от водозаборных узлов, расположенных в границах поселения. Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуется водоразборными колонками, установленными на водопроводной сети.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Остаповское сельское поселение» генеральным планом предлагается максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Расчет водопотребления выполнен согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив зеленых насаждений – до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

| Таблица 7 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Данные на 01.01.18 | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Суточный расход воды населением, м3/сут. |
|  | число жителей | потребление воды в день, м3 | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Пользование водой из уличных водоразборных колонок | 2 703 | 135 | 2 775 | 2 925 | 50 | 50 | 139 | 146 |
| Жилые дома с внутренним водопроводом и централизованной канализацией (д. Остапово) | 809 | 129 | 925 | 975 | 160 | 160 | 148 | 156 |
| Население | 3 512 | 265 | 3 700 | 3 900 | 78 | 78 | 287 | 302 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (15% общего водопотребления) |  | 39,6885 | Х | Х | Х | Х | 43 | 45 |
| Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления) |  | 26,459 | Х | Х | Х | Х | 29 | 30 |
| Итого |  | 331 | 3 700 | 3 900 | 97 | 97 | 358 | 378 |

Для расчета среднесуточного водопотребления сельского поселения были приняты укрупненные показатели удельного водопотребления на 1 человека:

- пользование водой из уличных водоразборных колонок – 50 л/сут;

- жилые дома с водопроводом,  канализацией и местными водонагревателями -  160 л/сут.

Численность населения на расчетный период – 3900 чел.

Расчет среднесуточного водопотребления на расчетный срок представлен в таблице.

| Таблица 8 - Максимальное суточное водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 358 | 378 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,20 | 1,20 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 430,1 | 453,4 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 17,9 | 18,9 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,81 | 1,81 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 32,4 | 34,2 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 9,00 | 9,49 |
| 8 | Максимальный суточный расход | л/сек | 777,67 | 819,70 |

Проектные предложения

Генеральным планом предлагается на I-ю очередь:

- реконструкция и модернизация существующих сетей;

- промывка (очистка) заилившихся артезианских скважин;

- очистка и дезинфекция всех водопроводных сетей, в первую очередь сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;

- проведение ремонта водонапорных башен.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- Обеспечить все крупные населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения;

- предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения    необходимо выполнение следующих мероприятий:

- осуществление контроля качества питьевой воды, и внедрение современной   технологии очистки воды;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принято два пожара с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов. Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Водоотведение

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

- нарушать работу сетей и сооружений;

- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями, проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов.

СНиП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов, промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая малую численность населения ряда населенных пунктов Остаповского сельского поселения, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Также при устройстве автономной системы канализации в сельской местности, возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже, несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Генеральным планом Остаповского сельского поселения даны предложения по организации системы водоотведения в районах нового строительства.

Возможно 2 варианта организации системы водоотведения для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки. Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается централизованной, в каждом населенном пункте проектируются очистные сооружения.

Во втором случае отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-бытовые стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества второго варианта организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность, а следовательно, и стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы хозбытовых стоков от данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Для коренного улучшения водопроводно-канализационных сооружений Остаповского сельского поселения необходима специализированная служба.

Расчет потребности в водоотведении

Для расчета систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчет среднесуточного водоотведения на расчетный срок приведен в таблице.

Таблица 9 - Суточные показатели водоотведения

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водоотведения, л/сут.чел. | Суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 3 700 | 3 900 | 77,5 | 77,5 | 287 | 302 |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15% от среднесуточного объёма водоотведения населения ) | Х | Х | Х | Х | 43 | 45 |
| Итого | 3 700 | 3 900 | 89,1 | 89,1 | 330 | 348 |

Таблица 10 - Расчетные показатели водоотеведения

| Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 330 | 348 |
| Среднечасовой расход | м3/час | 14 | 14 |
| Коэффициент неравномерности | - | 2,6 | 2,6 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 36 | 37 |
| Максимальный секундный расход | л/сек | 10 | 10 |
| Максимальный суточный расход | м3/сут | 857 | 896 |

Таким образом, прогнозируемый максимальный суточный объем сточных вод на расчетный срок составит 896 м3/сутки.

Генеральным планом предлагается на I-ю очередь:

- реконструкция и модернизация существующих сетей.

- проведение ремонта водонапорных башен.

- строительство очистных сооружений в д. Клещевка ул. Лесная, а также реконструкция существующих очистных сооружений в д. Милюковка, д. Клочково, с. Сергеево, обеспечивающих общую производительность не менее 896 м3/сут.

На расчетный срок:

- использование локальной системы водоотведения в остальных населенных пунктах.

### Электроснабжение

Остаповское сельское поселение полностью электрофицировано.

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ в населенных пунктах находятся в удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

Системные промышленные потребители получают питание от подстанций по самостоятельным взаимно резервируемым линиям (сети находятся на балансе потребителей).

Проектные предложения

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки генеральным планом на расчетный срок предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей осуществляет ряд мелких и автономных котельных.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла. Существующие сети неразвиты, находятся в удовлетворительном состоянии. Протяженность тепловых сетей в целом по поселению составляет 2,8 км, из которых 800 м  нуждается в замене.

Проектные предложения

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды Генеральным планом на расчетный срок определены следующие основные направления:

- реконструкция существующих котельных;

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- строительство новых и замена изношенных теплосетей.

- обеспечение централизованным отоплением всех объектов соцкультбыта Остаповского сельского поселения, а также прилегающую к теплотрассам малоэтажную застройку.

При реконструкции котельных необходимо уделить особое внимание автоматизации управления технологическими процессами, что в дальнейшем приведет к надежности системы, при выходе из строя одного котлоагрегата, суммарная мощность остальных котлоагрегатов котельной должна покрывать тепловую нагрузку самого холодного месяца.

При строительстве тепловых сетей и реконструкции существующих следует применять современные технологии с использованием труб в изоляции пенополиуретана, сильфонных компенсаторов и шаровой запорной арматуры.

### Газоснабжение

В настоящее время газифицированы следующие населенные пункты: д. Остапово,  д. Милюковка, д. Змеево, село Сергеево, д. Новая, д. Паршигино, д. Клещевка, д. Бильдюхино. Природный газ используется на приготовление пищи, отопление, на горячее водоснабжение в жилых домах, на промышленность и на отопление, горячее водоснабжение коммунально-бытовых предприятий.

На территории Шуйского района разработана Схема газификации района, согласно которой предусмотрена газификация  Остаповского сельского поселения.

В перспективе предусмотрена газификация следующих населенных пунктов:

д. Харитоново,  д. Клочково, д. Якушево, с. Зеленый Бор, село Красноармейское,

д. Польки, д. Ломки.

Система газоснабжения принята двухступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Задачи по раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы газа для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- реконструкция существующих сетей;

- газификация не газифицированных населенных пунктов.

### Связь

Остаповское сельское поселение обеспечено следующим спектром услуг связи: телевидение, телефонная связь,  мобильная связь, интернет.

На территории Остаповского сельского поселения находятся 3 отделения почтовой связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2038 г.) предусматривается:

- в качестве развития телефонной сети Остаповского сельского поселения предлагается наращивание номерной ёмкости ГТС с открытием новых АТС и выносных абонентских модулей в районах нового строительства с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

На территории поселение система радиовещания отсутствует, однако система проводного вещания должна быть, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

В удалённых труднодоступных районах может быть организовано эфирное радиовещание.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных районах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Генеральным планом Остаповского сельского поселения даны предложения по развитию телефонной сети, радиофикации, телевидения в районах нового строительства.

## Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями Генерального плана Остаповского сельского поселения.

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями.

Генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- организация поверхностного стока;

- вертикальная планировка территорий, подлежащих к освоению;

- укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем Генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды.

## Зеленый фонд сельского поселения

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимых для нормализации экологической обстановки.

Зеленые насаждения общего пользования на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствуют.

Таблица 11 - Расчет нормативной площади зеленых насаждений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 3 700 | 3 900 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 4,4 | 4,7 |

Проектные предложения на расчетный срок

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации муниципального образования предлагается:

- Рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- обеспечение населения площадью зеленых насаждений не менее 5 га.

## Охрана объектов историко-культурного наследия

В соответствии с НГП Ивановской области к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры.

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия по земельному кодексу РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством.

В настоящее время по данным Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области на территории сельского поселения расположены следующие объекты культурного наследия:

## Санитарная очистка территории

Твердые бытовые отходы. Сбор твердых бытовых отходов от населения осуществляется специализированными автомашинами по установленному расписанию.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

В случае отсутствия на промышленном предприятии собственных полигонов для размещения и захоронения отходов, отходы предприятием накапливаются на площадках временного хранения отходов, расположенных на территории предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое допускается одновременно размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро - и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории предприятия служит содержание специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе на уровне до 2 метров, которое не должно быть выше 30% ПДК в воздухе рабочей зоны.

По мере накопления отходы 1-3 классов опасности обезвреживаются на предприятиях или передаются на переработку специализированным организациям.

Оценка опасности загрязнения почвы населенных пунктов определяется эпидемиологической значимостью, ролью ее как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредственном контакте с человеком.

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и промышленных предприятий.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов.

Ежегодно в ходе комплексных проверок, проводимых совместно ТУ Ростехнадзора, Росприроднадзора и Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области среды фиксируются незарегистрированные свалки твердых отходов различного происхождения.

Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы. Ликвидация свалок должна проводиться органами местного самоуправления городов и территорий.

Крупногабаритный мусор. Складирование крупногабаритного мусора осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритного мусора, обозначенные соответствующим указателем обслуживающей организации, занимающейся вывозом крупногабаритного мусора по согласованию с администрацией обязаны определить места для крупногабаритного мусора и установить указатели.

Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Жидкие бытовые отходы. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

В комплекс по санитарной очистке территории сельского поселения входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Таблица 12 - Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел./ Площадь смета, м2 | Удельная норма накопления на 1 человека в год | Общее накопление в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л | I очередь | расчётный срок |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | т | м3 | т | м3 |
| Объем накопления ТБО по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 3 700 | 3 900 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 1 036 | 5 180 | 1 092 | 5 460 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 036 | 5 180 | 1 092 | 5 460 |

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

5460 : 365 ≈ 15 м3

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

15 х 2 = 30 шт.

Генеральным планом предлагается установить в сельском поселении 30 контейнеров.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов, приведен ниже:

5460 * 20 / 10 = 10920 м2 или 1 га

где: 20 – расчетный период, лет;

5460 – норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы на территории МО «Остаповское» до 2038 г., требуется обеспечить наличие свободной площади полигона, равной не менее 1,0 га. При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия (1 очередь, расчетный срок):

- сбор мусора с территории, прилегающей к жилым домам и общественным зданиям производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

-  обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели.

Размещение кладбищ

На территории Остаповского сельского поселения имеются 4 кладбища:

- в с. Сергеево площадью 9065 кв.м., планируется расширение на 7,7 га (для использования в ближайшие годы);

- в  д. Семеново площадью 7633кв.м. планируется расширение на 2,0га (для использования в ближайшие годы);

- в районе с. Егорий площадью 7706 кв.м.,  планируется расширение на 0,5 га (для использования в ближайшие годы);

- в районе с. Красноармейское площадью  9694 кв.м. планируется расширение на 2,0 га (для использования в ближайшие годы).

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Остаповского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

Охрана атмосферного воздуха

Ивановская область относится к регионам с высоким промышленным потенциалом, что делает вопросы экологической безопасности значимыми. Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания. Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Основными источниками неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух Остаповского сельского поселения являются предприятия электро- и теплоэнергетики, жилищно-коммунальное хозяйство, стационарные источники выбросов частного жилого фонда: печи, использующие в качестве топлива дрова и уголь, и автотранспорт. Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха в поселениях значительное влияние оказывает неудовлетворительное качество существующего покрытия дорожного полотна и недостаточный объем древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог.

Перечень вредных веществ, подлежащих контролю, пересматривается при изменении данных инвентаризации промышленных выбросов, появлении новых источников выбросов, реконструкции предприятий, но не реже 1 раза в 3 года.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, объекты которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, осуществляют первичный учет выбросов ЗВ в атмосферу, включающий в себя определение источника загрязнения (ИЗА), номенклатуры и объемов выбросов ЗВ.

При отсутствии данных о выбросах в соответствии со статьей 22 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» предприятия проводят инвентаризацию выбросов по утвержденной инструкции. В дальнейшем при проведении работ по разработке нормативов ПДВ и их пересмотру  характеристики этих источников уточняются.

На территории поселения отсутствуют стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ от предприятий;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных и промышленных предприятий.

Состояние почв

Почва является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Основными причинами загрязнения почвенного покрова являются:

Основными причинами загрязнения почвенного покрова являются:

· несовершенные системы очистки населенных мест;

· изношенность и дефицит специализированных транспортных средств и контейнеров для сбора пищевых и бытовых отходов;

· отсутствие централизованной системы канализации в населенных пунктах;

· возникновение несанкционированных свалок

Причинами загрязнения почв является практика канализования жилых зданий в сельских районах «на выгреба» и отсутствие централизованной канализации, возникновение несанкционированных свалок.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

Проектные предложения на расчетный срок

Проектом предусмотрен следующий комплекс мероприятий по оздоровлению воздушного бассейна:

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения;

- совершенствование технологического оборудования предприятий, оснащение источников выбросов пыле-газоочистными установками;

- все теплоисточники, работающие на твердом топливе должны быть оборудованы золоуловителями.

Конкретизация мероприятий по охране воздушного бассейна поселения должна быть проведена в целевых программах, проектах ПДВ, планах природоохранных мероприятий отдельных предприятий.

В целях охраны и рационального использования почв необходимо усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований и реализация ряда мероприятий:

1. Создание системы экологического мониторинга состояния почв.

2. Мероприятия по снижению воздействия на почву:

- рекультивация санкционированных свалок ТБО, эксплуатация которых не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований. В целях улучшения экологической обстановки и организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Необходимо применять следующие административные меры:

- проведение инвентаризации отходов и мест их размещения;

- разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

Для рационального обращения с отходами в Остаповском сельском поселении в первую очередь необходимы:

- организация селективного сбора отходов;

- внедрение системы контейнерного сбора твердых бытовых отходов с последующим вывозом на свалку Шуйского муниципального района.

# ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ на территории Остаповского сельского поселения установлены границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос, а также регламент хозяйственной деятельности в пределах установленных границ.

Для защиты водных объектов Водным кодексом РФ вдоль береговой линии устанавливаются водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны водных объектов устанавливается в соответствии с пунктами 4-10 статьи 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в соответствии с пунктами 11-14 статьи 65 Водного кодекса РФ.

Ограничение на осуществление хозяйственной деятельности на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливаются в соответствии с пунктами 15-17 статьи 65 Водного кодекса РФ.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица 13 – Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов поселения, м

| Наименование водного объекта | Водоохранная зона | Прибрежная защитная полоса |
| --- | --- | --- |
| Река Теза | 200 | 40 |
| Река Внучка | 50 | 40 |

Необходимо приведение состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос в полное соответствие требованиям Водного кодекса РФ, а именно:

- предотвращение накопления производственных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или производственного водоснабжения;

- предотвращение попадания загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и в подземные горизонты пресных вод.

## 3.2.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Остаповского сельского поселения являются подземные и поверхностные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 14 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |
| I пояс ЗСО |
| все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений. | ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям. |
| II пояс ЗСО |
| закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. | тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |
| закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |
| Поверхностные источники водоснабжения |
| I пояс ЗСО |
| все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям; ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |
| II пояс ЗСО |
| отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; рубка леса главного пользования и реконструкции. | все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |
| III пояс ЗСО |
| отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |
| Санитарно-защитные полосы |
| размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов водоснабжения, сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## Санитарно-защитные зоны и охранные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

-  создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

На территории санитарно-защитных зон в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

СЗЗ промышленных объектов

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разработать и установить:

в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности – полигоны ТБО, свалки;

в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности – промышленные предприятия (лесное хозяйство, пищевая промышленность), кладбища.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Также на территории муниципального образования находятся кладбища, от которых требуется установить санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитная зона от сельских кладбищ составляет 50 м.

Для автомобильных дорог в соответствии со ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенного пункта.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики.

Ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особенности использования указанных земельных участков сетевыми организациями определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 № 160.

Таблица 15 – Охранная зона воздушных линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 330 | 30 |

Проектные предложения

Для обеспечения уровня безопасности населения, соответствующего действующим нормам генеральным планом, предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

## 3.4. Зоны особо охраняемых природных территорий

Памятники природы – это уникальные и ценные в научном, культурном, познавательном и оздоровительном отношении объекты, представляющие собой небольшие урочища (участки долины рек и побережий озёр), отдельные объекты (редкие геологические обнажения, минеральные источники, ценные породы деревьев), небольшие популяции животных.

Допускаются следующие виды использования ООПТ:

1) природоохранные (сохранение биоразнообразия живых организмов, обеспечение условий местообитания редких видов растений, животных, грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ивановской области, и стабильности экосистем);

2)научные;

3)учебные;

4)эколого-просветительские;

5) рекреационные (отдых, прогулки, занятия спортом, купание), за исключением территории, занимаемой зоной регулируемого посещения - резерватом;

6) любительское рыболовство при строгом соблюдении принятых в Российской Федерации правил рыболовства;

7) сбор растений и грибов, кроме видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ивановской области;

8) катание на весельных лодках, зимой - на лыжах, санках;

9) фотографирование и видеосъемка животных, растений, ландшафтов, занятия живописью;

10) кошение травянистой растительности (с обязательным оставлением невыкошенных участков);

11) ведение личного подсобного хозяйства на земельных участках, предоставленных для этой цели до принятия настоящего постановления, без использования ядохимикатов и минеральных удобрений.

На всей территории ООПТ запрещаются:

1) строительство линейных объектов;

2) забор воды из озера для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

3) сброс в озеро сточных вод;

4) распашка, раскопка земель;

5) строительство зданий и сооружений, за исключением ограждений загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей с учетом положений Водного кодекса Российской Федерации по использованию береговой полосы;

6) использование моторизированных маломерных судов, кроме транспортных средств органов государственной власти, осуществляющих охрану ООПТ, и транспортных средств, используемых при выполнении научно-исследовательских работ, включая мониторинг, по согласованию с исполнительным органом государственной власти Ивановской области, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также для спасения терпящих бедствие на воде;

7) разрушение берегов, разведка и добыча полезных ископаемых;

8) рубка лесов (кроме санитарных рубок);

9) рубка отдельных деревьев и кустарников (кроме рубок по согласованию с исполнительным органом государственной власти Ивановской области, уполномоченным в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения);

10) осушение болот и заболоченных земель;

11) проезд, стоянка автомобилей вне дорог общего пользования;

12) мойка транспортных средств;

13) стирка;

14) применение техники для ведения личного подсобного хозяйства, ядохимикатов и минеральных удобрений;

15) разведение костров;

16) разбивка палаточных лагерей;

17) проведение публичных мероприятий;

18) оставление отходов производства и потребления, стихийных свалок;

19) палы травянистой растительности, сжигание опавшей листвы;

20) самовольное высаживание деревьев и кустарников.

На территории Остаповского сельского поселения находятся такие памятники природы как:

- местечко Марьина роща расположено в 1 км к югу от г. Шуи. Имеет историко-мемориальное значение. Является местом отдыха.

- Лесной массив "Клещевка" расположен на берегу р. Тезы  у пристани Клещевка. Является местом массового отдыха трудящихся.

- Лесной массив "Алешевские беседы" расположен  у д. Алешево (по дороге Шуя - Клочково). Имеет культурно-историческую ценность и является местом массового отдыха людей.

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ШУЙСКОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Шуйского района запланированы следующие мероприятия, касающиеся Остаповского сельского поселения:

- Строительство стоянки на автодороге объезд г. Шуя в д. Остапово;

- Организация и ведение туристско-рекреационной деятельности в с. Сергеево.

- Строительство Дома культуры в д. Остапово на 200 мест.

- Строительство библиотеки в с. Зеленый Бор на 2820 экземпляров книг.

- Формирование функциональной и пространственной планировочной структуры туристко-рекреационной системы Шуйского района, в основе которой лежат историко-культурные объекты и природные комплексы: православные религиозные объекты, Свято-Воскресенско-Федоровский монастырь в с. Сергеево, река Теза туристические маршруты;

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Площадь территории Остаповского сельского поселения составляет 15497  га.

Генеральным планом предложений по изменению границ муниципального образования не предусмотрено.

Существующие границы населенных пунктов, входящих в Остаповское сельское поселение, в настоящее время не установлены в полном объеме. На картографическом материале существующие границы отображены в соответствии с кадастровым использованием земель.

В настоящее время площадь территории населенных пунктов в пределах градостроительного использования составляет:

- д. Алешево – 7,37 га

- д. Баламутово – 7,3 га;

- д. Банево – 6.1 га;

- д. Бильдюхино – 21.78 га;

- д. Высоково – 11.64 га

- с. Егорий – 8,57 га;

- с. Зеленый Бор – 36 га;

- д. Змеево – 35.18 га;

- д. Ивашково – 9.6 га;

- д. Камешково – 9.45 га;

- д. Клещевка – 14,2 га;

- д. Клочково – 57.89 га. + 11.40 у д. Клочково

- д. Княжево – 13,23 га;

- д. Косячево – 6,49 га;

- д. Крапивново – 13,74;

- с. Красноармейское – 30.40 га;

- д. Ломки – 3,14 га;

- д. Максимиха – 8.9 га;

- д. Милюковка – 59.56 га; + 6.47 га бывшая д. Реципово

- д. Новая – 45 га;

- д. Орлово – 18.09;

- д. Остапово – 62.89 га;

- д. Паршигино – 20,36 га;

- д. Перевесново – 18,47 га;

- д. Плехово – 15.49 га

- д. Польки – 15,95 га;

- д. Семеново – 29.34 га

- с. Сергеево – 62,3 га;

- д. Харитоново- 68.02 га + 8.8 га бывшая д. Новки

- д. Чащево – 29,86 га

- д. Черняткино – 22.4 га;

- д. Якушево – 26,11 га.

Генеральным планом муниципального образования предусматривается установление перспективной границы д. Клещевка ул. Лесная на территории сельского поселения общей площадью 12,3 га и установление перспективной границы д. Новая в пределах территории общей площадью 8,7 га.

В результате изменения границ общая площадь д. Клещевка ул. Лесная составит 30,2 га, а площадь д. Новая  станет равной 53,7 га.

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Остаповского сельского поселения отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исторических поселений» Федерального значения или «Перечень исторических поселений областного значения», имеющих особое значение для истории и культуры Ивановской области.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) городских округов отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- коммунального характера;

- техногенные;

- природные;

- экологические.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-97 Безопасность в ЧС, п. 3. 1. 1).

Источник природной чрезвычайной ситуации – это опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. То есть событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.03-97 Безопасность в ЧС, п. 3. 1. 2.).

Перечень объектов, аварии на которых могут оказать негативное воздействие на территорию Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района:

Объектов, аварии на которых могут оказать негативное воздействие на территорию Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района не зарегистрировано.

Риски при возникновении природных (лесных, ландшафтных) пожаров.

Более трети территории поселения покрыто лесами и древесно-кустарниковой растительностью. Лесной фонд Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района характеризуется средним классом природной пожарной опасности – 3,5. Данный класс показывает значительную вероятность возникновения лесных пожаров в течение всего пожароопасного сезона, средняя продолжительность которого составляет 6 месяцев. Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

Отдельные населенные пункты попадают в зону пожаров.

Превентивные мероприятия:

- проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, с рассмотрением вопросов обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период;

- принятие распоряжения Главы района, утверждение плана основных мероприятий по профилактике лесных пожаров;

- утверждение  плана по тушению лесных пожаров;

- опашка населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов;

- прокладка минерализованных и защитных полос вдоль дорог, проходящих через лесные массивы, оборудование водоисточников и подъездных путей к ним;

- определение мест съездов с дорог и выставление соответствующих указательных знаков;

- очистка полос отвода вдоль железных и автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, от валежника, древесного хлама, других легковоспламеняющихся веществ;

- принятие оперативных мер по ликвидации лесных пожаров, возникающих в зоне железных и автомобильных дорог;

- оборудование стоянок автомобилей у шоссейных дорог;

- уборка сухостойной древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог после химической обработки и расчистка треугольников видимости;

- утилизация на местах валежника и порубочных остатков в пожароопасный период.

На территории поселения имеются болота, являющиеся одновременно месторождениями торфа. В местах бывших торфоразработок, вследствие осушения торфяников повышается вероятность возникновения торфяных пожаров.

Вероятность возникновения торфяных пожаров особенно высока в засушливые годы, что требует в такое время проведения специальных профилактических мер. Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Риски при возникновении наиболее опасных проявлений метеорологических явлений и процессов

Наиболее опасными проявлениями метеорологических явлений и процессов на территории поселений являются:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;

- смерч - наличие явления;

- грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильные снег с дождем - 50 мм в час;

- продолжительные дожди - 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около -40оС и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- вес снежного покрова - 100 кг/м2;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 168 см.

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35оС и более.

Территория поселения не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.

Характеристики поражающих факторов природных явлений и процессов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Сильный ветер, продолжительные дожди и снегопады, сильные гололед, мороз и жара возможны на всей территории района. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" элементы сооружений должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок равным значению ветрового давления – 0,23 кгс/м2, характерным для данного климатического района.

В последние годы наиболее сильные порывы ветра наблюдаются в мае-июне месяце и могут вызвать повреждения жилых домов и производственных строений, массовое повреждение воздушных линий ЛЭП и линий связи.

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах

| № | Типы конструктивных решений здания, сооружении и оборудования | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
|  | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
|  | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
|  | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
|  | Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
|  | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
|  | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
|  | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
|  | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
|  | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 240 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" для данного района строительства.

Сильные морозы – работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха -34°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" для климатического пояса, соответствующего условиям Ивановской области).

Грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Все проектируемые здания и сооружения подлежат молниезащите. Устройства молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, сторонние проводящие части зануляются. Металлические конструкции здания, металлические воздуховоды необходимо присоединять к главному проводнику уравнивания потенциалов.

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций приведены в таблице

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

Таблица 16 - Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год -1 | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Землетрясения, балл | - | - | - | - | - |
| 2. Извержения вулканов | - | - | - | - | - |
| 3. Оползни, м | - | - | - | - | - |
| 4. Селевые потоки | - | - | - | - | - |
| 5. Снежные лавины, м | - | - | - | - | - |
| 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | 1 | 1 | - | - |
| 7. Бури, м/с | >32 | - | - | - | - |
| 8. Штормы, м/с | - | - | - | - | - |
| 9. Град, мм | 20-31 | 1 | 1 | - | - |
| 10. Цунами, м | - | - | - | - | - |
| 11. Наводнения, м | - | - | - | - | - |
| 12.Подтопления, м | >5 | - | - | - | - |
| 13. Пожары природные, га | >5 | 1 | 1 | 2/5 | 0,5/1 |

Риски возникновения землетрясений

Риски возникновения землетрясений отсутствуют, в связи с тем, что район расположен вне сейсмоопасной зоны.

Риски возникновения геологических опасных явлений

Рисков возникновения геологических опасных явлений нет, вследствие отсутствия данного явления.

Риски возникновения схода лавин

Рисков схода лавин нет, в связи с отсутствием на территории района возвышенностей.

Риски возникновения засухи

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций минимален.

Риски возникновения ураганов

Оценка риска возникновения ЧС: характерны шквалисто – смерчевые ветры с порывами до 27 м/с - один раз пять лет и 31 м/с - один раз в пятьдесят лет. При скорости ветра 24 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень разрушения, в том числе кровли, оконных и дверных заполнений.

Риски при возникновении затоплении паводковыми водами.

На территории поселения протекают реки: Теза, Внучка. По водному режиму реки поселения относится к восточно-европейскому типу (II гидрологическому району) который характеризуется наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей.

Весеннее половодье обычно начинается во второй декаде апреля, пик проходит в третьей декаде апреля на малых реках до 1 месяца. В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми в среднем составляет на малых реках на 1,5-3,0 м. Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по первую декаду ноября, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, реже в мае, июле или ноябре. Продолжительность дождевого паводка на реках в среднем 15-17 суток, малых реках - 7-10 суток, с подъемом воды на 1 м. Зимняя межень на всех реках в основном устойчивая.

В зоны затопления паводковыми водами при уровнях воды редкой повторяемости, в среднем подъемом уровня воды на 1-1,5 м над базовыми уровнями, попадают пойменные участки рек, имеющие ровный с малыми уклонами рельеф. В зону затопления паводковыми водами по данным натурных наблюдений населенные пункты, объекты экономики не попадают. При затоплении территорий паводковыми водами велика вероятность разрушения мостов, нарушение автомобильного сообщения между населенными пунктами в результате размыва дорожного полотна.

Риски подтопления (затопления)

Риск подтопления (затопления) минимальный. Населенные пункты, объекты экономики и скотомогильники в зону подтопления не попадают.

Риски возникновения ЧС техногенного характера.

Риски возникновения ЧС на потенциально-опасных объектах.

Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах (ПВОО)

На территории Остаповского сельского поселения расположено два ПВОО:

1. Площадка установки по переработке газового конденсата ООО «Базис» по производству углеводородного дистиллята. Место расположения производства: 155908, Ивановская область, Шуйский район, в районе деревни Остапово

2. Склад ГСМ ООО «Ивнефтепродукт». Фактическое нахождение ПОО - 155908, Ивановская область, Шуйский район, деревня Остапово,

Оценка риска возникновения ЧС: риск умеренный, населенные пункты в зону ЧС не попадают, в связи с чем необходим систематический контроль за осуществлением деятельности данных предприятий.

Риски возникновения аварий на радиационноопасных объектах (РОО)

Риски возникновения аварий на РОО отсутствует в связи с отсутствием РОО.

Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах (БОО)

Риски возникновения аварий на БОО отсутствует в связи с отсутствием БОО.

Риски возникновения аварии на системах ЖКХ

объектах ЖКХ, в связи с чем необходим систематический контроль находятся 5 котельных. Риск умеренный.

Риски возникновения гидродинамических аварий

Исходя из статистики прошлых лет, риск возникновения гидродинамических аварий маловероятен.

При гидродинамическом ударе населенные пункты, объекты экономики и скотомогильники в зону подтопления не попадают.

Превентивные мероприятия проводимые ОМСУ:

- Контроль за уровнем воды на гидротехнических сооружениях;

- Заблаговременный сброс воды перед паводками;

- Контроль за состоянием гидротехнических сооружений.

Риски обрушения зданий, сооружений, пород

Оценка риска возникновения ЧС: риск умеренный.

Превентивные мероприятия проводимые ОМСУ:

- выявляются старые, ветхие выселенные и неэксплуатируемые здания и сооружения, производится разборка ветхих и заброшенных строений, ремонт мостов.

Риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах

Риск возникновения аварий отсутствует в связи с отсутствием магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов территории Остаповского сельского поселения.

Риски возникновения аварий на газопроводах категории

Исходя из частоты возникновения аварий на газопроводах, следует, что на территории Остаповского сельского поселения маловероятно возникновение аварии на газопроводе.

При повреждениях газопровода возможно образование газового облака. При падении давления в газопроводе перекрываются задвижки на поврежденном участке, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Населенные пункты в зону поражения не попадают, эвакуация населения не проводиться.

Риски возникновения техногенных пожаров

На территории Шуйского муниципального района сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Эвакуация производится силами органов местного самоуправления и МО МВД «Шуйский» в дома культуры, школы.

Перечень превентивных мероприятий:

- контроль за технологическим оборудованием и технологическими процессами;

- контроль за состоянием и системами пожаротушения и оповещения о пожаре;

- проверка боеготовности ведомственной пожарной охраны.

На территории Остаповского сельского поселения имеется 14 пожарных водоема.

Риски возникновения техногенных пожаров на арсеналах и складах вооружения

Риск возникновения ЧС маловероятен.

Риски возникновения ЧС на транспорте

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

Федеральные трассы на поселения не проходят. На территории Остаповского сельского поселения за последние 5 лет крупные ДТП не зарегистрированы. Стационарных постов ДПС на территории поселения не имеется. Территория поселения находится в зоне ответственности отделения ДПС ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Шуйский». Эвакуация пострадавших осуществляется в ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» по асфальтированным дорогам общего пользования. Исходя из частоты возникновения ДТП за предыдущие несколько лет следует, что на участках дорог Остаповского сельского поселения вероятность возникновения ДТП не высокая.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

Рисков возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта нет, в связи с отсутствием железнодорожных путей сообщения.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта

Рисков возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта нет, в связи с отсутствием аэродромов и вертолетных площадок. Воздушные коридоры над территорией Шуйского муниципального района не проходят.

Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта

Риска возникновения ЧС на объектах морского транспорта нет, в связи с отсутствием морских водоемов.

Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта

Исходя из статистики возникновения ЧС, в районе низкая вероятность возникновения аварий на водном транспорте ввиду отсутствия грузового и пассажирского судоходства. На реке Теза в границах Остаповского сельского поселения речных портов и вокзалов не имеется, аварийно-опасных участков реки нет.

Риски возникновения ЧС биолого-социального характера

Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории Шуйского района следует, что возникновение эпидемии сибирской язвы и туляремии на территории района маловероятно. Неблагоприятных зон по санитарно-эпидемиологическим показателям не выявлено.

Мероприятия, проводимые ОМСУ: все захоронения животных размещены на возвышенных местах. Угрозы затопления нет. Расположены они, в основном, на расстоянии 1.5-2 км. от населенных пунктов.

Риски заболеваемости с/х животных

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории следует что существует низкая вероятность возникновения эпидемий (туляремия, лептоспироз, холера,) и эпизоотий (птичий грипп, АЧС, бруцеллез, туберкулез).

Дезинфекционные барьеры при эпидемии животных будут располагаться на подъездных путях к животноводческим предприятиям.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 17 - Основные технико-экономические показатели генерального плана Остаповского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 15497 | 15497 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1099,8 | 1108.4 |
|  |  | % | 6.17 | 6.17 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
|  | Общая численность постоянного населения | чел. | 3512 | 3900 |
| 2.1 | плотность населения | чел. на га | 3.1 | 3.5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
|  | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 48800 | 78000 |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 13.9 | 20 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | объекты общеобразовательного назначения | мест | 310 | 310 |
| 4.2 | объекты дошкольного образования | мест | 95 | 95 |
| 4.3 | объекты здравоохранения |
|  | ФАП | объект | 7 | 7 |
|  | объекты культуры и искусства |
| 4.4 | объекты культурно-досугового назначения (клубы, ДК) | мест | 715 | 715 |
|  | библиотеки | Тыс. едениц | 26 | 26 |
|  | объекты торгового назначения |
| 4.5 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 810 | 810 |
| объекты физкультуры и спорта |
| 4.6 | плоскостные спортивные сооружения | S., м2 | н/д | н/д |
|  | спортивные залы | S., м2 | 162 | 162 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | протяженность улиц и проездов | км | 19,4 | 19,4 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |
| 6.1.1 | водопотребление |
| 6.1.2 | протяженность сетей водоснабжения | км | 9035 | 9035 |
| 6.2 | Канализация |
| 6.2.2 | протяженность сетей канализации | км | 9400 | 9400 |
| 6.3 | Электроснабжение |
| 6.3.1 | протяженность сетей | км | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |
| 6.4.1 | протяженность сетей | км | 2844 | 2844 |
| 6.5 | Газоснабжение |
| 6.5.1 | протяженность сетей | км | 13800 | 13800 |
| 6.6 | Связь |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 7 марта 2017 года)».

- Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)».

- Федеральный закон от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)».

- Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28 ноября 2015 года) (редакция, действующая с 1 января 2016 года)».

- Федеральный закон от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 марта 2017 года)».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 9 января 2017 года)».

- Федеральный закон от 14.03.95 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях (с изменениями на 28 декабря 2016 года)».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 марта 2017 года)».

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании (с изменениями на 5 апреля 2016 года) (редакция, действующая с 1 июля 2016 года)».

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (с изменениями на 7 марта 2017 года)».

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 17 мая 2016 года)».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 12 ноября 2016 года)».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности (с изменениями на 1 декабря 2016 года)».

- Постановление коллегии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 №12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 №3, Президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 №12(162) «Об утверждении нового списка исторических населенных мест РСФСР».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 №621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению (с изменениями на 17 мая 2016 года)».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 №2136-р «Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г.».

- Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 №267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства (с изменениями на 16 сентября 2016 года)».

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков (с изменениями на 30 сентября 2015 года)».

- Приказ Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

- Устав муниципального образования «Шуйского района».

- Устав Остаповского сельского поселения.

- Закон Ивановской области от 25 февраля 2005 года N 295 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Шуйского района Ивановской области, и о наделении их статусом муниципального района, сельского поселения»;

- Закон Ивановской области от 14.07.2008  № 82-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности на территории Ивановской области»;

- Постановление правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

- Правила землепользования и застройки, утвержденные Собранием депутатов Остаповского сельского поселения от 08.12.2017  № 121;

- Схемы территориального планирования Ивановской области.

- Схемы территориального планирования Шуйского муниципального района Ивановской области.

- СП от 28.12.2010 №42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой);

- СП от 29.12.2011 №31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2).

- СП от 29.12.2011 №32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изменениями на 25 сентября 2014 года).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001  №14 «О введении в действие санитарных правил СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003  №114 (ред. от 30.08.2016) «О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001  №19 «О введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СанПиН от 22.06.2000 №2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН от 28.02 1984 №2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».